## Slide 1: Техника «Синель» в изготовлении одежды (мастер-класс)
Ключникова Инна Александровна,
МБОУ СОШ № 22 города Озёрска, учитель технологии

## Slide 2: Комплект «Сударушка»

## Slide 3: Техника «Синель» представляет собой имитацию мелкого лоскутного набора из полосок ткани и воспринимается как ворсовая ткань. Для этой техники необходимы ткани полотняного переплетения, которые укладываются слоями. Название модели «Сударушка» обосновано самой техникой «Синель», нарядным бархатистым эффектом и расцветкой верхней ткани – такая одежда несёт в себе черты истинно русского стиля.

## Slide 4: Техника «Синель»

## Slide 5: Характеристика модели
Название модели | Комплект «Сударушка»
Вид изделия | Юбка и жилет
Вид ткани | Бязь и ситец
Техника | Синель
Силуэт | Жилет: приталенный силуэт Юбка: силуэт трапеция
Вид застёжки | Жилет и юбка: на пуговицах спереди
Оформление горловины | Вырез каре
Фасонные особенности | Юбка и жилет имеют продольные рельефные швы Петли выполнены из косой бейки Обработка срезов деталей – косой бейкой
Дополнение | Сумочка в технике «Синель»

## Slide 6: Подготовительная работа
Выполнить моделирование по основам чертежей юбки и лифа.
Изготовить выкройки.
Подобрать три основные составляющие «синели», учитывая цветовую гармонию:
    нижняя ткань (основа),
    средний слой (4 ткани – наполнители),
    верхний красочный слой.
Выполнить настил тканей для «синели» в определённом порядке, соблюдая расположение долевых нитей.
Выполнить раскладку выкроек.
Произвести раскрой заготовок прямоугольной формы.

## Slide 7: Моделирование

## Slide 8: Настил ткани и раскрой заготовок

## Slide 9: Изготовление заготовок в технике «Синель»
Разметить верхнюю ткань.
Скрепить булавками и сметать между линий.
Проложить строчки по размеченным через 1см линиям под углом 45°.
Прорезать все слои между строчек, кроме нижнего слоя.
Обработать срезы строчкой зигзаг.
Разлохматить заготовки.
Раскроить из заготовок детали юбки (передняя, задняя и боковые части) и жилета (средние части полочки и спинки; боковые части полочки и спинки).

## Slide 10: Разметка верхней ткани
Выполнение параллельных строчек

## Slide 11
Разлохмачивание
Разрезание верхних слоёв

## Slide 12: Раскрой деталей

## Slide 13: Краткое описание технологической обработки изделия
Жилет:
Обработать косой бейкой все срезы средней части полочки и спинки.
Выполнить плечевые швы.
Обработать косой бейкой пройму.
Обработать косой бейкой вырез горловины вместе с продольным срезом левой боковой части полочки.
Выполнить боковые швы.
Обработать косой бейкой нижние срезы боковых частей полочки и спинки.
На спинке и полочке выполнить продольные рельефные швы, наложив средние части переда и спинки на боковые части жилета, и оставив левый передний шов под застёжку.
Пришить пуговицы.

## Slide 14
Юбка:
Обработать вытачки.
Обработать косой бейкой все срезы передней детали.
Обработать косой бейкой продольные срезы и нижний срез задней детали.
Обработать косой бейкой нижние срезы боковых деталей юбки.
Изготовить петли из косой бейки для юбки и жилета.
Приметать петли к передней детали.
Обработать косой бейкой передний продольный срез (участок под застёжку) левой боковой детали.
Выполнить передние и задние рельефные швы, наложив переднюю и заднюю детали на боковые, и оставив в левом переднем шве открытый участок под застёжку.
Обработать косой бейкой срез по талии.
Пришить пуговицы.

## Slide 15: Обработка открытых срезов на оверлоке

## Slide 16
Обработка деталей косой бейкой

## Slide 17: Изготовление петель

## Slide 18
Смётывание и стачивание деталей

## Slide 19
В данной технике можно выполнить различные швейные изделия: пледы, сумки, косметички, пеналы, прихватки, колпаки на заварной чайник, чехлы на стулья и т. д.
Желаю успеха в творчестве!

## Slide 20
Источники информации:
http://postila.ru/id4466003/tehnika-sinel
http://brjunetka.ru/sekretyi-neobyichnoy-tehniki-sinel/