Фисенко Марина Викторовна

ГБПОУ  КК «Краснодарский политехнический техникум»

Преподаватель

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКе ПП 02

ПМ.02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

для специальности

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Введение

Методические указания по ПП 02, ПМ 02 «Конструирование швейных изделий» предназначены для правильной организации работы студентов во время прохождения производственной практики ПП 02.

Рабочая программа производственной практики ПП 02 разработана на основе основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС (приказ Министерства образования и науки № 534 от 15.05.2014г. зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.06.2014г №32869), укрупненная группа специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности.

Программа производственной практики ПП 02 составлена совместно с заинтересованными работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей.

В программе конкретизированы конечные результаты обучения в виде приобретаемого практического опыта.

Рабочая программа производственной практики ПП.02 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Конструирование швейных изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

В методических указаниях приведены основные виды работ по разработке конструкции  для различных видов одежды всех половозрастных групп. Так же особое внимание уделено организации труда на предприятиях различных видов собственности.

Методические указания могут быть использованы при выполнении курсовых и дипломных работ.

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ пп.02

«Конструирование швейных изделий»

1.1. Область применения программы

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры.

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий.

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер.

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом этапе производства швейного изделия.

1.2. Цели и задачи практики:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

иметь практический опыт:

- по разработке конструкций и изготовлению плечевых и поясных швейных изделий различных половозрастных групп.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 108 часов

Производственная практика по ПМ 02 Конструирование швейных изделий может проходить как в Мастерской швейного производства в ГБПОУ КК КПТ, так и на швейном предприятии любой формы организации производства. По итогам прохождения практики студент представляет отчет по разработке швейного изделия в зависимости от применяемой на предприятии методики конструировании швейных изделий, технологии изготовления и ассортимента.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И  содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ пп .02

КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Тематический план производственной практики

| Наименования профессионального модуля, разделов, тем | Тема урока учебной практики | Содержание учебного материала | Объем часов | Методические указания по выполнению видов работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.02 Конструирование швейных изделий |  |  | 108 |  |
| Раздел 02.01 Практика по закреплению профессиональных навыков в моделировании, конструировании, раскрое и изготовлении изделий массового производства |  |  | 108 |  |
|  | Разработка эскиза модели. Расчет конструкции. | Вводный инструктаж по работе на швейном оборудовании. Разработка эскиза в соответствии с выбранной тканью. Расчет конструкции. | 6 | Эскиз модели выполняется на листе формата А4 (вид спереди и сзади (1/4 размера основного эскиза)). Вид спереди выполняется в цвете с передачей фактуры материала. Вид сзади представляет собой технический рисунок. Для проектируемой модели составляется спецификация деталей кроя и заполняется конфекционная карта. Исходные данные представляются в форме таблицы. Схема измерения размерных признаков представляется в виде рисунков. Расчет конструкции изделия выполняется в соответствии с принятой на предприятии методикой. Расчет выполняется в форме таблицы. |
|  | Построение чертежей деталей изделия в соответствии с эскизом | Построение чертежей спинки, полочки, нижнего воротника и рукава. | 6 | Построение чертежа выполняется на миллиметровой бумаге в М1:1, с прорисовкой линий базовой, исходно-модельной и модельной конструкций |
|  | Проверка и уточ нение чертежей. Построение осн овных и произ водных шабло нов деталей из основной ткани (плечевого и по ясного изделия) | Проверка и уточнение чертежей (объемов, пропорций и конструктивных линий) | 6 | Построение чертежа выполняется на миллиметровой бумаге в М1:1, с прорисовкой линий базовой, исходно-модельной и модельной конструкций |
|  | Построение основных и производных шаблонов деталей из основной ткани (плечевого и поясного изделия) | Построение основных и производных шаблонов деталей из основной ткани | 6 | Построение шаблонов выполняется в соответствии со спецификацией деталей кроя на основе карты схемы методов обработки, выполненной в соответствии с ЕСТД. Величина припусков на технологическую обработку и направление нити основы выбирается в соответствии с ГОСТ и ТУ работы предприятия. При оформлении шаблонов соблюдаются требования к оформлению шаблонов (лекал) |
|  | Построение шаблонов деталей прокладки и вспомогательных шаблонов | Построение шаблонов деталей прокладки, вспомогательных шаблонов | 6 | Построение шаблонов выполняется в соответствии со спецификацией деталей кроя на основе карты схемы методов обработки, выполненной в соответствии с ЕСТД. Величина припусков на технологическую обработку и направление нити основы выбирается в соответствии с ГОСТ и ТУ работы предприятия. При оформлении шаблонов соблюдаются требования к оформлению шаблонов (лекал) |
|  | Раскладка на ткани шаблонов деталей из основной ткани и прокладки. Зарисовка раскладки и выкраивание деталей | Раскладка на ткани шаблонов деталей. Зарисовка раскладки, выкраивание деталей. | 6 | Перед выполнением раскладки выполняется разработка требований к раскладке с учетом свойств материала, видом лицевой поверхности и рисунком материала. Раскладка выполняется для всех материалов. На основе раскладки выполняется зарисовка в М1:4, которая представляется в отчете. |
|  | Дублирование деталей. Подготовка изделия к примерке | Дублирование деталей и подготовка изделия к примерке. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки |
|  | Проведение примерки и внесение изменений после примерки | Проведение примерки. Внесение изменений в контуры и размеры деталей. | 6 | Примерка выполняется в соответствии с порядком проведения примерки по правой стороне изделия. Вносятся изменения с учетом особенностей фигуры на правой и левой стороне изделия. После уточнения конструкции выполняется вторая примерка. |
|  | Подготовка деталей юбки (брюк) к обработке | Обработка вытачек, защипов. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки |
|  | Обработка карманов. Обработка боковых срезов | Обработка карманов. Соединение боковых срезов. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки |
|  | Обработка низа юбки (брюк). Окончательная влажно-тепловая обработка изделия. Контроль качества изделия | Подшивание низа поясного изделия. Окончательная утюжка. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки Контроль качества готового изделия осуществляется при примерке готового изделия на фигуру по основным конструктивным участкам |
|  | Начальная обработка плечевого изделия. Обработка вытачек, кокеток, рельефов, подрезов | Заготовка полочек и спинки изделия. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки |
|  | Обработка карманов. Соединение плечевых и боковых срезов | Обработка карманов. Осноровка полочек и соединение их со спинкой | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки |
|  | Уточнение линии борта. Обработка лацкана, борта и низа изделия | Обработка борта и низа изделия. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки |
|  | Обработка воротника и соединение с изделием | Обработка воротника и соединение его с изделием. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки |
|  | Обработка рукавов и соединение их с изделием | Обработка рукавов и соединение их с изделием. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки |
|  | Влажно – тепловая обработка изделия | Окончательная ВТО изделия. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки |
|  | Окончательная отделка. Контроль качества готового изделия | Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Контроль качества готового изделия. | 6 | Обработка деталей выполняется с учетом свойств материала, соблюдением параметров обработки и режимов обработки Контроль качества готового изделия осуществляется при примерке готового изделия на фигуру по основным конструктивным участкам |

## 3. условия реализации  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование рабочих мест производственной практики

- Парогенератор HASEL HSL-OK-12C

- Прямоугольный гладильный стол с рукавом

- Прямострочная машина  Brother S-6200 A-403

- Двухигольная машина Jack JK-58750 С-005

- Оверлог пятиниточный  (прямой привод) Aurora A-757-D

- Швейная машина «Зиг-Заг» Brother Z-8560-A-401

- Подшивочная машина Jack JK-Т 641-6 В

- Машина для выполнения шва «взамок»  Jack JK-T 9280-7-PL

- Швейная машина для складок Japsew J-555-X

- Машина для имитации ручного стежка Jahsew J-111

- Двухигольная машина Jahsew J-400

- Плоскошовная машина Jack JK-8568-01 GB

- Полуавтомат для установки страз SАlli SL-777

- Пресс для установки фурнитуры (комплект)

- Машина для нарезки бейки Aurora CF-911

- Компрессор воздушн Fubig AIRMASTER KIT 8213882 КОА 109+ пистолет продувной

- Вертикально-откидной термопресс  PressTec PT 3804B 40х50 см

- Машина декоративной строчки  Aurora  J-222

- Электронная машина декоративной строчки Jack JK TY20u53D

- Вышивальная машина Brother PR-650

- Пресс проходной Aurora SR-600

- Пуговичная машина Jack Т -373

- Утюг  с парогенератором Т-Super 2035

- Парогенератор с утюгом  Lelit PS 20

- Оверлок Jack JK-768-4-514M2-24

- Кетельная машина HAGUE

- Петельная машина НЕ 800А Brother

- Пресс дублировочный  Comei PLT-1250

- Отпариватель   Comfort NV – 420

- Принтер Brother GT541

- Вязальная машина двухфонтурная перфокарточная Silver Reed

- Раскройный стол Альянс-М

- Линейка отрезная и прижимная  Aurora ручная

- Нож раскройный Aurora  NS160-K

- Нож раскройный дисковый Aurora SR-120

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература

- С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева Конструирование одежды, Ростов-на-Дону, Феникс, 2010

- Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева, Конструктивное моделирование одежды. - М.: Академия 2013.

- Орленко Л.В.  Терминологический словарь одежды. - М:. 2011

- Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование одежды – Ростов-на-Дону: Феникс 2014

- Амирова Э.К., Сакулина О.В.,Труханова А.Т., Сакулин Б.С., Конструирование мужской и женской  одежды, М:Академия, 2014

- Першина   Л.Ф.,   Петрова   С.В.   Технология   швейного
производства.-М.: 2012.

- Швейные      изделия     бытового      назначения.      Сборник
государственных     стандартов     СССР.- М.:    Издательство стандартов, 1988.

- Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.     ГОСТ 17522 -72. ГК СССР по стандартам, М.

- Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.   ГОСТ 17521-72,   ГК СССР по стандартам, М.

- Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.   ГОСТ 17916-86 ГК СССР по стандартам, М.

- Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.   ГОСТ 17917-86 ГК СССР по стандартам, М.

- Единая методика конструирования одежды   СЭВ (ЕМКО
СЭВ), Теоретические основы. T.l.-М: ЦНИИТЭИлегпром,2000

- Единая методика конструирования одежды   СЭВ (ЕМКО СЭВ).   Базовые   конструкции   женской   одежды.   Т.2.-М:ЦНИИТЭИлегпром, 2000.

- Единая методика конструирования одежды   СЭВ (ЕМКО СЭВ).    Правила    технического    черчения    конструкций одежды. Т.7.-М.-. ЦНИИТЭИлегпром, 2000

- Единая методика конструирования одежды    СЭВ (ЕМКОСЭВ). Термины и определения. Т.8.-М: ЦНИИТЭИлегпром, 2000

Интернет ресурсы:

http://www.twirpx.com/

http://www.cniishp.ru/

http://www.osinka.ru

http://club.season.ru/

http://www.newsewing.com/cat_w.php?cat=5

http://vykrojka.ru/main/350-kak-opredelit-svoj-razmer.html

http://www.sigolochki.ru/

http://svoya-shveyka.ru/category/tonkosti-shveynogo-biznesa/izgotovlenie-demisezonnogo-palto-i-zhaketa

http://www.modnaya.ru/

http://katushenka.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе производственной практики, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после окончания прохождения в виде дифференцированного зачета

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры | Полнота и точность выполнения чертежей с учетом технических требование | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ПК 2.2 Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. | Профессиональное владение различными способами формообразования (конструктивными и макетными) | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ПК 2.3 Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер. | Выбор методов технологи ческой обработки. Полнота и точность выполнения черте жей шаблонов и градации с учетом технических требова ний. Полнота и точность зна ния современных технологий | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ПК 2.4 Осуществлять ав торский надзор за реализа цией конструкторских ре шений на каждом этапе производства швейного изделия. | Владеть информацией о поэтапной разработке и изготовлении изделий, знать права и обязанности правообладателя идеи | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированость профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -участие в работе научно-студенческих обществ, -выступления на научно-практических конференциях, -участие во внеурочной деятельности связанной с будущей профессией /специальностью/ - высокие показатели произ водственной деятельности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - анализ профессиональных ситуаций; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ОК.4. Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - использование в учебной и профессиональной деяте льности различных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении и презентации всех видов работ | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ОК.6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | взаимодействие: - с обучающимися при выполнении коллективных заданий (проектов), - с преподавателями, мастерами в ходе обучения, - с потребителями и коллегами в ходе производственной практики | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ОК.7. Брать на себя ответственность за работу команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности при выполнении коллективных заданий (проектов), -ответственность за результат выполнения заданий. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование и качественное выполнение заданий для самостоятельной работы при прохождении различных этапов производственной практики ; - определение этапов и содержания работы по реализации самообразования | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |
| ОК.9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | -адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности; -проявление профессиональ ной маневренности при прохождении различных этапов производственной практики | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе выполнения работ на различных этапах практики; - при проведении: диф зачета по итогам практики |