Стрельцова Наталья Васильевна

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) Федерального государственного Автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский Федеральный университет им.В.И.Вернадского» п.г.т.Советский

Преподаватель

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по предмету:

«ОСНОВЫ ПЛАНИРОВКИ СЕЛЬСКИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

для студентов второго курса 22 группы

отделение «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО»

Модуль №1

1. Выбор, расчет и размещение материальных элементов населенного места, организация и использование территорий и всей окружающей  природной среды для удовлетворения потребностей населения – это…

- устройство населенного пункта

- планировка населенного пункта

- благоустройство населенного пункта

2. Гармоническое сочетание и согласованность всех частей населенного места, определяющие его целостность и художественное единство с одновременным удовлетворением запросов человека (наличие условий для труда, быта и отдыха при наименьших затратах средств) – это…

- комплексность

- композиция

- единство

3. Объединение всех элементов архитектурной композиции в органическое целое для достижения определенной цели – это…

- соподчиненность

- единство

- комплексность

4. Целостность композиции достигается согласованностью отдельных частей с выделением главного и подчиненного – это…

- ритмичность

- соподчиненность

- единство

5. Определенное соотношение, соразмерность частей между собой и в целом. С ее помощью может быть выражена монументальность, торжественность, или,  наоборот, скромность, простота – это…

- пропорциональность

- масштабность

- ритмичность

6. Соразмерность или относительное соответствия величины форм архитектурного сооружения размером человека – это…

- пропорциональность

- масштабность

- ритмичность

7. Закономерное чередование отдельных элементов и форм, создающих определенную их взаимосвязь – это

- соподчиненность

- ритмичность

- масштабность

8. Высшей формой архитектурной композиции является

- архитектурный ансамбль

- архитектурный стиль

- гармоничность

9. Выбор строительной площадки под населенный пункт осуществляет

- автор проекта

- главный архитектор района

- районная планировочная комиссия

10. Какая учебная дисциплина обеспечивает проектирование планово-картографическими материалами, учит правильно пользоваться ими, переносить проекты планировки в натуру

- землеустроительное проектирование

- картография

- геодезия

11. Какая учебная дисциплина учит правильно организовывать территорию

- землеустроительное проектирование

- организация землеустроительных работ

- рабочее проектирование в землеустройстве

12. Жилую зону размещают по отношению к производственной зоне

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- без учета ветрового режима

13. Жилую зону размещают по отношению к производственной зоне

- выше по рельефу

- ниже по рельефу

14. Композиционная основа – это…

- масштабный эскизный рисунок

- без масштабный эскизный рисунок

- макет населенного пункта

15. Составление схемы планировки жилой зоны начинают с размещения

- жилой застройки

- общественных зданий

- общественного центра

16. Общественный центр размещают

- в центре населенного пункта

- на возвышенном и живописном месте

- в центре жилого массива

17. Размер площади может быть

- до 0,2 га

- 0,2-0,5 га

- 0,2-0,7 га

18. Нежелательно, чтобы на площадь выходило

- более трех улиц

- более четырех улиц

- более 3-4 улиц

19. Главная улица должна быть шириной

- 20 м

- 25 м

- 25-30 м

- более 30 м

20. Ширина улиц в населенных пунктах принимается

- 10 м

- 15-20 м

- 25 м

21. Ширину переулков в населенных пунктах принимают

- 5 м

- 10-12 м

- 15 м

22. При проектировании уличной сети необходимо добиваться:

- уличная сеть должна обеспечивать минимальные затраты времени на передвижение населения к местам труда и отдыха

- чтобы поток грузового транспорта миновал жилую зону

- избегать совмещения направления улиц с направлениями господствующих ветров

- совмещения направления улиц с направлением господствующих ветров

23. Проектирование элементов жилой зоны выполняют

- от периферии к центру

- от центра к периферии

- проектирование выполняют хаотично

24. Ориентацию большинства спортивных площадок принимают

- север-юг

- запад-восток

- произвольно

25. Детские ясли-сад, школу размещают на обособленном участке, отступая от красной линии

- не менее 15 м

- не менее 20 м

- не менее 25 м

26. Какие учреждения располагают в местах с наилучшими санитарно-гигиеническими и природными условиями, на участках, изолированных от интенсивного движения

- учебные заведения

- детский сад-ясли

- медицинские учреждения

27. Ближе к общественному центру, преимущественно вдоль главной улицы размещают

- зоны одноэтажной застройки

- зоны многоэтажной застройки

- зона не застраивается

28. Длина квартала между двумя переулками должна быть

- не более 200 м

- не более 300 м

- не более 500 м

29. Въезды и проезды в кварталы проектируют шириной

- 4 м

- 4-6 м

- 8 м

30. Проект планировки жилой зоны выполняют по принципу

- от частого к общему

- от общего к частому

- проектировании выполняют произвольно

31. На приусадебных участках   дома, располагают на расстоянии от красной линии улиц

- 2-3 м

- 3-6 м

- 6-8 м

32. Многоквартирные дома, располагают на расстоянии от красной линии улиц

- не менее 5 м

- не менее 6 м

- не менее 8 м

33. Здания яслей-садов, школ и медицинских учреждений располагают на расстоянии от красной линии улиц

- не менее 20 м

- не менее 25 м

- не менее 30

34. Жилые дома и здания общественных учреждений ориентируют и размещают с учетом

- наилучшего освещения комнат и помещений

- противопожарных разрывов

- санитарных разрывов

- природно-климатических условий

- рельефа

35. Ширина живой изгороди из деревьев и кустарников должна быть не менее

- 5 м

- 15 м

в ) 25 м

36. Главную улицу в населенном пункте желательно запроектировать в виде

- аллеи

- бульвара

- пешеходной дорожки

37. Где необходимо запроектировать достаточное количество зеленых насаждений

- при планировки жилой зоны

- при проектировании спортивного комплекса

- при проектировании парка культуры и отдыха

- вокруг жилой зоны

- между жилой и производственной зоной

- при проектировании общественного центра

38. Какая норма площади предусмотрена для строительства формы крупного рогатого скота на 200 голов

- 140 м2

- 100 м2

- 160 м2

39. Какая норма площади предусмотрена для строительства фермы КРС на 400 голов

- 100 м2

- 140 м2

- 160 м2

40. Какая норма площади предусмотрена для строительства фермы КРС на 600 голов

- 100 м2

- 140 м2

- 160 м2

41. Какая норма жилой площади предусмотрена на 1 человека

- 12 м2

- 12-15 м2

- 15 м2

42. Какой удельный вес жилой площади, в домах различных типов, приходится на общежития и дома гостиничного типа

- 3%

- 5%

- 10%

43. Какой удельный вес жилой площади, в домах различных типов, приходится на одноэтажные дома

- 30%

- 30-50%

- 50%

44. Какой удельный вес жилой площади, в домах различных типов, приходится на двухэтажные дома

- 25%

- 25-30%

- 30%

45. Какой удельный вес жилой площади, в домах различных типов, приходится на многоэтажные дома

- 15%

- 15-20%

- 20%

46. Чему равен коэффициент уличной сети

- 1,1

- 1,1-1,2

- 1,2

47. Какой размер приусадебного участка около дома установлен для поселков

- 0,1

- 0,15

- 0,25

48. Какой размер приусадебного участка около дома установлен для сельских населенных пунктов

- 0,1

- 0,15

- 0,25

49. В каких пределах принимают процент застройки для различных производственных комплексов

- 10%

- 15%

- 10-20%

50. Проведение комплекса инженерных мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории для различных видов использования и создания благоприятных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий – это…

- инженерная подготовка территории

- инженерное благоустройство территории

- инженерное зонирование территории

51. Какая допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод по всей территории населенного пункта

- 1 м

- 1,5 м

- 2 м

52.. Какая допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод под автодорогами

- 0,5 м

- 0,5-2 м

- более 2 м

53. Какая допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод под кладбищами

- 2 м

- 2,5 м

- 3,0 м

54. Какая допустимая минимальная глубина грунтовых вод под участками овощехранилищ

- 3,5 м

- 4,0 м

- 4,5 м

55. Какая допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод под стадионами

- 1,0 м

- 1,5 м

- 2,0 м

56. Какая допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод под плодовыми семечковыми насаждениями

- 1,5 м )

- 2,0 м

в )  2, 5 м

57. Какая допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод под плодовыми косточковыми насаждениями

- 1,0 м

- 1,5 м

- 2,0 м

58. Какая допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод под древесно-кустарниковыми насаждениями

- 1,0 м

- 1,2 м

- 1,5 м

59. Какая допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод под зданиями с подвалами (от пола подвала)

- 0,5 м

- 1,0 м

- 0,5 – 1,0 м

60. Для осушения территории, где близко залегают грунтовые воды, применяется

- повышение отметок поверхности земли

- устройство дренажа

- запрещено орошение

61. Общая подсыпка на территории до не затапливаемых отметок, экономически оправдывается, если средняя высота подсыпки

- 0,5-1,0 м

- 1,0-1,5 м

- 1,5-2,0 м

62. После засыпки оврагов уровень подземных вод на прилегающей территории

- понижается

- повышается

- остается без изменения

63. Закарстованные площадки используют

- для строительства

- для устройства парков, зон отдыха

- для строительства пруда

64. При выпадении какого количества осадков необходимо организовывать искусственное орошение

- менее 200 мм в год

- менее 250 мм в год

- менее 300 мм в год

65. При организации искусственного орошения целесообразно прокладывать сеть:

- закрытых оросительных систем

- открытых оросительных систем

- лотковая сеть

66. В центральных частях населенных мест, на площадях и перекрестках улиц прокладывают

- открытую сеть водотоков

- закрытую сеть водотоков

- лотковую сеть

67. Исправление рельефа в целях приспособления его для той или иной эксплуатации называется

- вертикальная планировка

- горизонтальная планировка

- инженерная планировка

68. Очаг возникновения землетрясения называется

- эпицентр

- гипоцентр

69. Точка поверхности ближайшая к очагу возникновения землетрясения

- эпицентр

- гипоцентр

70. Для каких целей в сейсмических зонах строят сеть крупных и мелких водоемов

- для орошения

- для водоснабжения

- как зона отдыха населения

- для тушения пожаров

71. Норма водоотведения от норм водопотребления ,без учета расходов на полив, составляет

- 70 %

- 80%

- 90%

72. Для районов не канализационной застройки норму водоотведения принимают равной

- 20 л на одного жителя в сутки

- 25 л на одного жителя в сутки

- 30 л на одного жителя в сутки

73. Какой метод очистки применяют в зависимости от характера и количества сточных вод

- механический

- биологический

- химический

- органический

74. При каком методе очистки, она может быть естественной и искусственной

- механический

- биологический

- химический

- органический

75. Очистные сооружения, по отношению к населенному пункту, по рельефу располагают

- выше

- ниже

- без учета рельефа

76. Очистные сооружения, по отношению к населенному пункту, размещают

- выше по течению реки

- ниже по течению реки

77. Очистные сооружения, по отношению к населенному пункту располагают

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- без учета ветрового режима

78. Между очистными сооружениями и сельским населенным пунктом предусматривают санитарно-защитную зону шириной

- 150 м

- 200 м

- 250 м

79. При размещении котельной должно быть учтено

- тепловые нагрузки

- рельефные условия

- преобладающие ветры

- наличие зеленых насаждений

80. Размер участка для котельной ,работающей на твердом топливе, составляет

- 0,25 га

- 0,5 га

- 0,15 га

81. Размер участка для котельной, работающей на жидком топливе, составляет

- 0,25 га

- 0,5 га

- 0,15 га

82. Размер участка для котельной, работающей на газовом топливе, составляет

- 0,25 га

- 0,5 га

- 0,15 га

83. Котельные, работающие на твердом топливе, от жилых и общественных зданий, размещают

- не ближе 25 м

- не ближе 15 м

- не ближе 35 м

84. Котельные, работающие на жидком топливе, от жилых и общественных зданий, размещают не ближе

- 25 м

- 15 м

- 35 м

85. Котельные, работающие на газовом топливе, от жилых и общественных зданий, размещают не ближе

а) 25 м

б) 15 м

в) 35 м

86. В зависимости от объема резервуара, для хранения сжиженного газа, характера и огнестойкости зданий, их размещают от жилых домов на расстоянии

- 10-30 м

- 8-50 м

в) 5-25 м

87. Место хранения подземных резервуаров ограждают, к нему прокладывают подземные пути

- с песочным покрытием

- с щебеночным покрытием

- грунтовую дорогу

- с твердым покрытием

88. Для телефонизации и радиофикации в сельских населенных пунктах прокладывают линии

- на самостоятельных опорах

- совместно с электросетями

89. Кабельные линии прокладывают под тротуарами или под проезжей частью улиц на глубине

- 0,2-0,3 м

- 0,4-0,5 м

- 0,3-0,5 м

90. Зеленые насаждения парков культуры и отдыха, скверов, бульваров, площадок для спортивных игр, озеленение на улицах, на участках административных и общественных учреждений, жилых комплексов и микрорайонов, относятся к насаждениям

- ограниченного пользования

- общего пользования

- специального пользования

91. Озелененные участки при школах, детских садах и яслях, при клубах, больницах, около производственных комплексов, жилых домов в зоне усадебной застройки, относятся к насаждениям

- ограниченного пользования

- общего пользования

- специального пользования

92.Насождения санитарно-защитных зон, водоохранных, противопожарных. Мелиоративных посадок, озеленение вдоль шоссейных и железных дорог, на кладбищах, относятся к насаждениям

- ограниченного пользования

- общего пользования

- специального пользования

93. Какая норма зеленых насаждений общего пользования нормируется на одного жителя

- не менее 10 м2

- не менее 12 м2

- не менее 15 м2

94. В садах ,  скверах и парках озелененная площадь должна составлять не менее

- 50-60%

- 60-70%

- 70-80%

95. При планировке овцеводческой фермы овчарни проектируют

- П-образной формы

- Г-образной формы

- Произвольной формы

96. Овчарни размещают внешними углами перелома

- Против направления господствующих ветров

- По направлению господствующего ветра

- Без учета ветрового режима

97. Выходы из овчарен на выгульно-кормовой двор по возможности обращают

- в западную сторону

- в южную сторону

- в восточную сторону

98. По отношению ко всем другим постройкам фермы, склады кормов и кормоприготовительные помещения размещают

- выше по рельефу

- ниже по рельефу

- без учета рельефа

99. По отношению ко всем другим постройкам фермы, склады кормов и кормоприготовительные помещения размещают

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- без учета ветрового режима

100. По отношению к овчарням, должны быть размещены помещения для стрижки овец с пунктом искусственного осеменения и ванна для профилактического купания овец

- с учетом рельефа

- с учетом климатических факторов

- с учетом ветрового режима

- удобно

- с учетом санитарно гигиенических и противопожарных разрывов

101. Помещения для молодняка по отношению к постройкам овцематок располагают

- выше по рельефу

- ниже по рельефу

- рельеф не учитывают

102. На каком расстоянии от овчарен располагают ванну для купания овец

а) не ближе 25 м

б) не ближе 50 м

в) не ближе 100 м

103. Ванну для купания овец по отношению к овчарням размещают

- ниже по рельефу

- выше по рельефу

- рельеф не учитывают

104. По отношению к другим зданиям, как располагают постройки ремонтного молодняка и инкубаторий птицефермы

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- без учета ветрового режима

105. Где размещают яйцеклады птицефермы

- у въезда на ферму

- возле инкубатория

- возле ремонтного молодняка

106. Где расположены склады кормов на птицеферме

- возле инкубатория

- рядом с кормоцехом

- рядом с ремонтным молодняком

107. Как располагают кормоцехи и склады кормов по отношению к другим зданиям

- выше по рельефу

- ниже по рельефу

- без учета рельефа

108. Ориентация зданий для содержания птицы должна быть

- север-юг

- запад-восток

- произвольно

109. В каких пределах допускается отклонение от меридиальности в зависимости от условий и широты местности

- 25°-30°

- 30°-45°

- 50° -55°

110. Пометохранилища проектируют

- на территории птицефермы

- за ее пределами

- не ближе 300 м от производственных и складских построек и сооружений

111. Как по отношению к основным производственным постройкам размещают пометохранилища и объекты ветеринарного обслуживания

- выше по рельефу

- ниже по рельефу

- без учета рельефа

112. Как по отношению к основным производственным постройкам размещают пометохранилища и объекты ветеринарного обслуживания

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- без учета ветрового режима

113. Как размещается кормовая группа птицефермы по отношению ко всем другим постройкам фермы

- компактно

- выше по рельефу

- ниже по рельефу

- с  наветренной стороны

- с подветренной стороны

- чтобы было удобно

114. Какие постройки для содержания кур имеют солярии

- промышленного стада

- ремонтного молодняка

- инкубатории

- птичник для цыплят

115. Как размещают здания для содержания крупнорогатого скота по отношению к кормоприготовительным помещениям и складам кормов

- ниже по рельефу

- выше по рельефу

- без учета рельефа

116. Как размещают здания для содержания крупнорогатого скота по отношению к кормоприготовительным помещениям и складам кормов

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- без учета ветрового режима

117. Как размещают здания для содержания крупного рогатого скота по отношению к навозохранилищам                                                                                                                                  а) выше по рельефу

б) ниже по рельефу

в) без учета рельефа

118. Помещения для содержания скота для лучшей инсоляции ориентируют

- меридиально

- широтно

- произвольно

119. Южнее параллели 50° ориентация животноводческих помещений может быть

- широтная

- меридиальная

- произвольная

120. С какой стороны зданий размещают выгульные площадки и выгульно- кормовые дворы

- с северной

- с южной

- с восточной

г)   с западной

121. Как размещают помещения для телят и молодняка по отношению к коровникам

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- ниже по рельефу

- на более возвышенном месте

122. В непосредственной близости от какого здания, располагают пункт искусственного осеменения и доильное отделение

- весовой

- помещение для телят и молодняка

- коровника

123.С учетом чего размещают кормоцехи и склады кормов

- ветрового режима

- рельефа местности

- минимум затрат на перевозку кормов

124. Как проектируют навозохранилище по отношению построек и сооружений фермы

- на обособленном участке

- выше по рельефу

- с подветренной стороны

г)  ниже по рельефу

д)  с наветренной стороны

125. Какие помещения располагают у главного въезда на ферму

- противопожарный водоем

- весовая

- кормохранилище

- бригадный дом

126. С учетом каких требований размещают здания для содержания свиней

- рельефа

- направление господствующего ветра

- технической последовательности их откорма

127. Как по отношению к остальным свинарникам располагают свинарники-маточники

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- выше по рельефу

- рельеф не учитывается

- ветровой режим не учитывается

е)  ниже по рельефу

128. Какую принимают ориентацию зданий для содержания свиней

- широтная

- меридиальная

129. Ремонтно- механическую мастерскую и склад запасных частей лучше располагать

- в центре машинно- тракторного двора

- ближе к выезду со двора

- ближе к гаражам

130. Навесы и площадки для прицепных с/х машин лучше располагать

- в глубине двора

- ближе к выезду со двора

- ближе к гаражам

131. Гараж для автомобилей лучше располагать

- в глубине двора

- ближе к выезду со двора

- выше по рельефу по отношению к остальным зданиям

132. Гаражи для тракторов и комбайнов лучше располагать

- в глубине двора

- ближе к выезду со двора

- ближе к гаражам

133. Эстакаду для мойки машин размещают

- при выезде со двора

- при въезде на территорию двора

- в глубине двора

134. Служебно-бытовые помещения машинно-тракторного двора размещают

- в глубине двора

- при въезде на территорию двора

- при выезде со двора

135. Площадка для стоянки машин запроектирована

- при въезде во двор

- при выезде со двора

- возле каждого гаража

136. При планировке бригадного двора конюшню для содержания рабочих лошадей размещают

- в глубине участка

- ближе к выезду

- при въезде во двор

137. Навесы и площадки для инвентаря и транспортных средств при проектировании бригадного двора размещают

- в глубине участка

- ближе к выезду

- при въезде во двор

138. Бригадный дом и склад инвентаря размещают

- в глубине двора

- ближе к выезду

- при въезде во двор

139. Как располагают склады кормов

- выше по рельефу

- ниже по рельефу

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- рельеф не учитывается

- направление ветра не учитывают

140. Как размещают навозохранилище по отношению к конюшням и складам кормов

- ниже по рельефу

- выше по рельефу

- с наветренной стороны

- с подветренной стороны

- рельеф не учитывается

- обеспечивать удобную технологическую связь между отдельными зданиями

141. При планировки строительного двора ,постройки размещают

- в строгой  технологической последовательности выполнения работ

- с учетом рельефа

- с учетом направления государствующего ветра

142. Недалеко от въезда размещают

- площадку для хранения леса

- лесопилку

- склад готовых  изделий

143. При составлении проекта планировки строительного двора строго выдерживают

- санитарные разрывы

- санитарно- гигиенические разрывы

- противопожарные разрывы

144. Ток размещают

- в центре складского двора

- ближе к выезду со двора

- выше по рельефу по отношению к остальным зданиям

145. Склад продовольственных продуктов проектируют

- в центре

- ближе к выезду со двора

- с учетом рельефа

146. Служебные помещения и весовая располагаются

- при въезде во двор

- при выезде со двора

- в центре складского двора

147. Все постройки складского двора проектируют с учетом

- санитарных разрывов

- санитарно- гигиенических разрывов

- противопожарных разрывов

148. При проектировании каждого комплекса необходимо предусмотреть посадку зеленых насаждений

- по периметру

- возле каждого здания и сооружения

- складов ГСМ

- навозохранилища

- навесов для инвентаря

- весовой

Ответы. Основы планировки сельских населенных пунктов

  - б

  - б

  - б

  - б

  - а

  - б

  - б

  - а

  - в

  - в

  - а

  - а

  - а

  - б

  - в

  - б

  - в

  - в

  - в

  - б

  - б

  - а, б, в

  - б

  - а

  - в

  - в

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - а,б,в

  - б

  - б

  - а,в,г,д

  - в

  - б

  - а

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - в

  - в

  - а

  - б

  - б

  - б

  - в

  - а

  - б

  - б

  - б

  - в

  - б,а

  - в

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - а

  - б

  - а

  - г

  - б

  - б

  - а,в

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - а,б,в

  - б

  - а

  - в

  - в

  - а

  - б

  - б

  - г

  - а,б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - б

  - а,б

  - а

  - б

  - а

  - а

  - г

  - а

  - б

  - а

  - а

  - а

  - б

  - а

  - а

  - б

  - в

  - б

  - б

  - а,б,г

  - а,б

  - а

  - б

  - а

  - а

  - а

  - в , б , г

  - а ,  г

  - в

  - в

  - а,в,г

  - б,г

  - в

  - а,в

  - б

  - а

  - б

  - б

  - а

  - б

  - б

  - в

  - а

  - б

  - б

  - а,в

  - а,г

  - а

  - а,в

  - в

  - а

  - б

  - б

  - в

  - а,в,г