Ильченко Игорь Иванович

ГБПОУ ВО Бутурлиновский

механико-технологический колледж

г. Воронеж

Преподаватель

Комплект фондов оценочных средств  
по учебной дисциплине «Теплотехника» программы подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой (предметной) комиссии

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».

Протокол № 1 от 31.01.2018г

Председатель ЦК специальности 15.02.01 ________ Г.Д. Вышкварка

Разработчик:              Ильченко И И преподаватель ГБПОУ ВО «БМТК»

1. Паспорт фондов оценочных средств                                                                                      1.1 Фонды оценочные средства (ФОС) предназначены для текущего и промежуточного контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теплотехника». ФОС разработаны в соответствии:

- ФГОС по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»;

- с образовательной программой подготовки специалистов среднего звена;

- рабочей программой учебной дисциплины.

Область применения фондов оценочных средств: текущий и промежуточный контроль результативности обучения

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

| Результаты обучения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результатов | Тип оценочного задания |
| --- | --- | --- |
| уметь: |
| У1- выполнять теплотехнические расчеты; | уметь выполнять теплотехнические расчеты; | -выполнение практических занятий/ самостоятельных работ/экзамен |
| У2- выбирать огнеупорные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; | уметь выбирать огнеупорные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; | - письменный опрос/ самостоятельных работ/ экзамен |
| У3- работать с нормативными и справочными документами; | уметь работать с основными нормативными и справочными документами; | - письменный опрос/ выполнение практических занятий экзамен |
| знать: |
| З1- общие сведения из технической термодинамике; | знать общие сведения из технической термодинамике | - письменный опрос/ самостоятельных работ/ экзамен |
| З2- первый закон термодинамики и основные законы идеального газа; | знать первый закон термодинамики | - письменный опрос/ самостоятельных работ/ экзамен |
| З3- второй закон термодинамики, понятие о циклах и энтропии газа; | знать второй закон термодинамики | - письменный опрос/ самостоятельных работ/ экзамен |
| З4- водяной пар; | знать основные параметры водяного пара | - письменный опрос/ выполнение практических занятий/ экзамен |
| З5- основы теории теплообмена. | знать основы теории теплообмена. | - письменный опрос/ выполнение практических занятий/ экзамен |

1.3.  Распределение типов контрольных заданий на текущей и промежуточной аттестации по элементам знаний и умений.

| Содержание учебного материала по программе учебной дисциплины. | Тип контрольного задания |
| --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| Введение |  |  |  | П, СРС, Э. |  |  |  |  |
| Тема 1.1.Общие сведения из технической термодинамики | ПЗ, Э. |  |  | П, Э. |  |  |  |  |
| Тема 1.2.Первый закон термодинамики и основные законы идеального газа. | ПЗ, Э. |  |  | Э. | П, Э. |  |  |  |
| Тема 1.3.Второй закон термодинамики и основные законы идеального газа. | ПЗ, Э. |  |  | У, Э. |  | СРС, Э. |  |  |
| Тема 1.4.Процесс парообразования. Общие положения. | ПЗ, Э. |  |  |  |  |  | П, Э. |  |
| Тема 1.5.Основы теории теплообмена | ПЗ, Э. |  | ПЗ, Э. |  |  |  |  | П, Э. |
| Тема 1.6.Теплотехническое оборудование | ПЗ, Э. | СРС | ПЗ, Э. |  |  |  |  | У, Э. |
| Тема 2.1. Насосы и вентиляторы | ПЗ, Э. | П, Э. | ПЗ, Э. |  |  |  |  |  |

П- письменный опрос;                                                                                                                                                                                                                                         СРС- самостоятельная работа;                                                                                                          ПЗ- практические задание;                                                                                                                   Э- экзамен;                                                                                                                                         У- устный опрос.

2. Контрольно-измерительные материалы по темам для текущего контроля обученности

| Наименование объекта контроля и оценки | Тип контролирующего задания | Текст контрольного задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | П, СРС, Э. | Письменный опрос Предмет «Теплотехника» Сущность и задачи предмета. Задания к СРС Общие сведения из технической термодинамики. (см. методические рекомендации). | Оценка «5»: работа выполнена полностью, правильно; сделаны верные наблюдения и выводы; Оценка «4»: работа выполнена полностью, правильно, сделаны верные наблюдения и выводы при этом допущены несущественные ошибки в работе Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, которая исправляется по требованию преподавателя Оценка «2»: допущены две и более ошибки в ходе проведения работы, в объяснении, в оформлении работы, которые студент не может исправить даже с помощью преподавателя |
| Тема 1.1.Общие сведения из технической термодинамики | ПЗ, П, Э. | Письменный опрос Реальный газ и уравнения состояния. Идеальный газ и уравнения состояния. Рабочее тело и его параметры. Основное уравнение идеального газа. Газовые смеси. Теплоемкость Задания к ПЗ. Расчет параметров и процессов идеального газа. (см. методические рекомендации). | Оценка «5»: работа выполнена полностью, правильно; сделаны верные наблюдения и выводы; Оценка «4»: работа выполнена полностью, правильно, сделаны верные наблюдения и выводы при этом допущены несущественные ошибки в работе Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, которая исправляется по требованию преподавателя Оценка «2»: допущены две и более ошибки в ходе проведения работы, в объяснении, в оформлении работы, которые студент не может исправить даже с помощью преподавателя |
| Тема 1.2.Первый закон термодинамики и основные законы идеального газа. | П, ПЗ, Э | Письменный опрос Понятия о термодинамических процессах. Внутренняя энергия расширения и сжатия рабочего тела. Первый закон термодинамики. Энтальпия газа. Процессы состояния идеального газа. Задания к ПЗ. Определение параметров процессов состояния идеального газа (см. методические рекомендации). | Правильные ответы: на 5 вопросов –«5», На 4 вопроса – «4», На 3 вопроса – «3», Менее чем на 3 вопроса – «2». Оценка «5»: работа выполнена полностью, правильно; сделаны верные наблюдения и выводы; Оценка «4»: работа выполнена полностью, правильно, сделаны верные наблюдения и выводы при этом допущены несущественные ошибки в работе Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, которая исправляется по требованию преподавателя Оценка «2»: допущены две и более ошибки в ходе проведения работы, в объяснении, в оформлении работы, которые студент не может исправить даже с помощью преподавателя |
| Тема 1.3.Второй закон термодинамики и основные законы идеального газа. | У, ПЗ, СРС, Э. | Устный опрос Понятие о круговом процессе. Цикл Карно и его термодинамическое значение. Задания к СРС Второй закон термодинамики и основные законы идеального газа. (см. методические рекомендации). Задания к ПЗ. Определению параметров процессов состояния идеального газа(см. методические рекомендации). . | Правильные ответы: на 5 вопросов –«5», На 4 вопроса – «4», На 3 вопроса – «3», Менее чем на 3 вопроса – «2». Оценка «5»: работа выполнена полностью, правильно; сделаны верные наблюдения и выводы; Оценка «4»: работа выполнена полностью, правильно, сделаны верные наблюдения и выводы при этом допущены несущественные ошибки в работе Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, которая исправляется по требованию преподавателя Оценка «2»: допущены две и более ошибки в ходе проведения работы, в объяснении, в оформлении работы, которые студент не может исправить даже с помощью преподавателя |
| Тема 1.4.Процесс парообразования. Общие положения. | ПЗ, П, Э. | Письменный опрос Уравнение состояния для реальных газов. Рассмотрение процесса парообразования. Задания к ПЗ. Решение задач на процессы парообразования. (см. методические рекомендации). | Оценка «5»: работа выполнена полностью, правильно; сделаны верные наблюдения и выводы; Оценка «4»: работа выполнена полностью, правильно, сделаны верные наблюдения и выводы при этом допущены несущественные ошибки в работе Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, которая исправляется по требованию преподавателя Оценка «2»: допущены две и более ошибки в ходе проведения работы, в объяснении, в оформлении работы, которые студент не может исправить даже с помощью преподавателя |
| Тема 1.5.Основы теории теплообмена | ПЗ, П, Э. | Письменный опрос Виды теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. Сложный теплообмен. Теплообмен через плоскую и цилиндрическую стенку. Задания к ПЗ. Решение задач основам теплообмена. (см. методические рекомендации). | Оценка «5»: работа выполнена полностью, правильно; сделаны верные наблюдения и выводы; Оценка «4»: работа выполнена полностью, правильно, сделаны верные наблюдения и выводы при этом допущены несущественные ошибки в работе Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, которая исправляется по требованию преподавателя Оценка «2»: допущены две и более ошибки в ходе проведения работы, в объяснении, в оформлении работы, которые студент не может исправить даже с помощью преподавателя |
| Тема 1.6.Теплотехническое оборудование | У, ПЗ, СРС, Э. | Устный опрос Котельные установки. Теплообменные аппараты. Задания к СРС Теплотехническое оборудование (см. методические рекомендации). Задания к ПЗ. Ознакомление с работой теплотехнического оборудования. Расчет основных параметров. (см. методические рекомендации). | Оценка «5»: работа выполнена полностью, правильно; сделаны верные наблюдения и выводы; Оценка «4»: работа выполнена полностью, правильно, сделаны верные наблюдения и выводы при этом допущены несущественные ошибки в работе Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, которая исправляется по требованию преподавателя Оценка «2»: допущены две и более ошибки в ходе проведения работы, в объяснении, в оформлении работы, которые студент не может исправить даже с помощью преподавателяПравильные ответы: на 5 вопросов –«5», На 4 вопроса – «4», На 3 вопроса – «3», Менее чем на 3 вопроса – «2». |
| Тема 2.1. Насосы и вентиляторы | ПЗ, П, Э. | Письменный опрос Общие сведения о нагнетателях. Классификация насосов и вентиляторов. Задания к ПЗ. Ознакомление с работой насосов и вентиляторов (см. методические рекомендации). | Оценка «5»: работа выполнена полностью, правильно; сделаны верные наблюдения и выводы; Оценка «4»: работа выполнена полностью, правильно, сделаны верные наблюдения и выводы при этом допущены несущественные ошибки в работе Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, которая исправляется по требованию преподавателя Оценка «2»: допущены две и более ошибки в ходе проведения работы, в объяснении, в оформлении работы, которые студент не может исправить даже с помощью преподавателя |

3. Контрольно- оценочные средства для промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Условия проведения экзамена. К экзамену допускаются студенты, освоившие теоретические знания и выполнившие практические работы по учебной дисциплине.      Метод проведения экзамена – устный экзамен.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теплотехника:

1.Общие сведения из технической термодинамики. Общие понятия и определения.

2.Основные параметры состояния газа: давление, температура, удельный объем.

3.Уравнение состояния идеального газа. Молярная масса. Газовые смеси.

4.Теплоёмкость. Количество теплоты.

5.Понятие о термодинамических процессах. Внутренняя энергия и работа расширения и сжатия рабочего тела.

6.Первый закон термодинамики. Энтальпия газа.

7.Процессы изменения состояния идеального газа. Изохорный, Изобарный, Изотермический, Адиабатный, Политропный.

8.Второй Закон термодинамики, понятие о циклах и энтропии газа.

9.Процесс парообразования. Водяной пар.

10.Виды теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен.

Теплообмен излучением. Сложный теплообмен. Понятие о теплопередаче.

11.Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки.

12.Котельные установки. Теплообменные аппараты.

13.Общие сведения о нагнетателях (насосы, компрессоры).

14.Классификация насосов, компрессоров и вентиляторов.

Задачи к экзамену по дисциплине «Теплотехника».

Задача.1

Какое количество веществ содержится в газе, если при давлении 200кПа и температуре 240 К если его объем равен 40л?

Задача.2

Определить объем газа, если его масса 2кг, а плотность 0,95 кг/м.

Задача.3

Определить объем баллона, в котором, в котором содержится 2 кг кислорода под давлением 10мПа при температуре 20˚С.

Задача.4

Определить объем баллона, в котором, в котором содержится 4 кг азота под давлением 12мПа при температуре 22˚С.

Задача.5

Определить объем газа, если его масса 3кг, а плотность 0,85 кг/м.

Задача.6

Какое количество веществ содержится в газе, если при давлении 195кПа и температуре 230 К его объем равен 37л?

Задача.7

Определить объем баллона, в котором, в котором содержится 4 кг аммиака под давлением 14мПа при температуре 24˚С.

Задача.8.

В компрессоре сжимается воздух массой 2 кг при постоянной температуре 200˚С от начального давления Р=0,1Мпа до конечного Р=2,5Мпа.

Определить массу воды, потребовавшуюся для охлаждения воздуха, если её начальная температура была 15˚С, а конечная стала 50˚С.

Задача.9.

Определить молярные массы водорода и гелия. 
Воспользоваться таблицей Менделеева.

Задача. 10.

# Определить температуру, удельный объем, плотность, энтальпию и энтропию сухого насыщенного пара при давлении P =1,1МПа.

# tв=                  , v''=              , p'' =              , i''=                     ,s''=

Задача. 11.

Рассчитать теплообмен излучением между двумя параллельно расположенными поверхностями с температурами Т1=700К и Т2=390К. Коэффициент излучения первой поверхности С1=5,2, второй

С2=3,2 Вт/(м²•K4). С0=5,67

Потерю тепла боковыми поверхностями не учитывать.

Задача. 12.

Рассчитать теплообмен излучением между двумя параллельно расположенными поверхностями с температурами Т1=800К и Т2=400К. Коэффициент излучения первой поверхности С1=5,1, второй

С2=4,2 Вт/(м²•K4). С0=5,65

Потерю тепла боковыми поверхностями не учитывать.

Задача. 13.

Определить плотность теплового потока, проходящего через плоскую стальную стенку δ=12мм с коэффициентом теплопроводности λ=40Вт/(м•°С), а также коэффициент теплопередачи, если температура газов с одной стороны стенки t1=1120 °С, а температура кипящей воды с другой стороны t2=225 °С, коэффициент теплопередачи от газов к стенке α 1=100Вт/(м²•°С), и от стенки к кипящей воде α 2=5000Вт/(м²•°С).

Задача. 14.

Определить плотность теплового потока, проходящего через плоскую стальную стенку δ=10мм с коэффициентом теплопроводности λ=50Вт/(м•°С), а также коэффициент теплопередачи, если температура газов с одной стороны стенки t1=1127 °С, а температура кипящей воды с другой стороны t2=227 °С, коэффициент теплопередачи от газов к стенке α 1=100Вт/(м²•°С), и от стенки к кипящей воде α 2=5000Вт/(м²•°С).

Задача. 15.

Рассчитать теплообмен излучением между двумя параллельно расположенными поверхностями с температурами Т1=600К и Т2=380К. Коэффициент излучения первой поверхности С1=5,1, второй

С2=3,2 Вт/(м²•K4). С0=5,67

Потерю тепла боковыми поверхностями не учитывать.

Задача.16.

Определить молярные массы азота, углерода. 
Воспользоваться таблицей Менделеева.

Задача.17.

Какое количество вещества содержится в газе, если при давлении 200 кПа и температуре 240К его объем равен  50л?

Задача. 18.

Определить объем газа, если его масса m=2,1 кг, а плотность p=0,94кг/м³

Задача.19.

Определить объем баллона, в котором содержится m=2,2 кг кислорода под давлением р=11 МПа при температуре Т =21°С.

Задача.20.

Определить объем баллона, в котором содержится m=2,4 кг углекислого газа под давлением р=15 МПа при температуре Т =25°С.

Задача.21.

Определить коэффициент быстроходности насоса, если объемная подача Q=0,075м³/с, напор Н=1м.

Задача.22.

Определить давление, развиваемое центробежным вентилятором, если коэффициент давления =0,9, частота вращения рабочего колеса

n=1450 мин, наружный диаметр колеса D=0,4м, а плотность равна

р=1,2 кг/м.

Задача.23.

Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если подвод теплоты осуществляется при температуре t 1=200°С, а отвод –при температуре t 2=30°С.

Задача.24.

Определить КПД холодильной машины, работающей по обратному циклу  для температурных условий  t 1=200°С, а отвод –при температуре t 2=30°С.

Задача.25.

При совершении обратимого цикла в тепловом двигателе к рабочему телу подводится 440МДж теплоты. При этом двигатель совершает работу, равную 200 МДж. Определить термический КПД цикла.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТЫ

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Основные параметры состояния газа: давление, температура, удельный объем.

2.Процесс парообразования. Водяной пар.

3.Задача.

Какое количество веществ содержится в газе, если при давлении 200кПа и температуре 240 К если его объем равен 40л?

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

По дисциплине: «Теплотехника»

- Схема паросиловой установки и её работа.

- Процессы изменения состояния идеального газа. Изохорный.

- Задача.

Определить объем газа, если его масса 2кг, а плотность 0,95 кг/м

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Пароперегреватели.

2.Уравнение состояния идеального газа.

3. Задача.

Определить объем баллона, в котором, в котором содержится 2 кг кислорода под давлением 10мПа при температуре 20˚С.

Преподаватель _________ Ильченко И И

.

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Уравнение состояния идеального газа.

2.Котельные установки.

3. Задача.

Определить объем баллона, в котором, в котором содержится 4 кг азота под давлением 12мПа при температуре 22˚С.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Процессы изменения состояния идеального газа. Изобарный.

2.Теплообменные аппараты.

3. Задача. Определить объем газа, если его масса 3кг, а плотность 0,85 кг/м.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Классификация насосов.

2.1закон термодинамики.

3. Задача.

Какое количество веществ содержится в газе, если при давлении 195кПа и температуре 230 К его объем равен 37л?

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Теплопередача через плоскую стенку.

2.Теплообмен излучением.

3. Задача.

Определить объем баллона, в котором, в котором содержится 4 кг аммиака под давлением 14мПа при температуре 24˚С.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Процессы изменения состояния идеального газа. Изотермический.

2.Конвективный теплообмен.

3.Задача.

В компрессоре сжимается воздух массой 2 кг при постоянной температуре 200˚С от начального давления Р=0,1Мпа до конечного Р=2,5Мпа.

Определить массу воды, потребовавшуюся для охлаждения воздуха, если её начальная температура была 15˚С, а конечная стала 50˚С.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

По дисциплине: «Теплотехника»

1.2й Закон термодинамики.

2.Общие сведения о нагнетателях.

3. Задача.

Определить молярные массы водорода и гелия. 
Воспользоваться таблицей Менделеева.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Виды теплообмена.

2. Вспомогательное оборудование котельной установки

# 3. Задача.

# Определить температуру, удельный объем, плотность, энтальпию и энтропию сухого насыщенного пара при давлении P =1,1МПа.

# tв=                  , v''=              , p'' =              , i''=                     ,s''=

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Конвективный теплообмен.

2.Теплопередача через цилиндрическую стенку.

3. Задача.

Рассчитать теплообмен излучением между двумя параллельно расположенными поверхностями с температурами Т1=700К и Т2=390К. Коэффициент излучения первой поверхности С1=5,2, второй

С2=3,2 Вт/(м²•K4). С0=5,67

Потерю тепла боковыми поверхностями не учитывать.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Компрессоры.

2.Внутренняя энергия и работа расширения и сжатия рабочего тела.

3. Задача.

Рассчитать теплообмен излучением между двумя параллельно расположенными поверхностями с температурами Т1=800К и Т2=400К. Коэффициент излучения первой поверхности С1=5,1, второй

С2=4,2 Вт/(м²•K4). С0=5,65

Потерю тепла боковыми поверхностями не учитывать.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

По дисциплине: «Теплотехника»

1. Понятие о теплопередаче.

# 2. Схема и работа паросиловой установки.

3.Задача. Определить плотность теплового потока, проходящего через плоскую стальную стенку δ=12мм с коэффициентом теплопроводности λ=40Вт/(м•°С), а также коэффициент теплопередачи, если температура газов с одной стороны стенки t1=1120 °С, а температура кипящей воды с другой стороны t2=225 °С, коэффициент теплопередачи от газов к стенке α 1=100Вт/(м²•°С), и от стенки к кипящей воде α 2=5000Вт/(м²•°С).

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

По дисциплине: «Теплотехника»

# 1.  Схема однокамерной холодильной установки и её работа.

# 2. Теплопроводность.

3. Задача. Определить плотность теплового потока, проходящего через плоскую стальную стенку δ=10мм с коэффициентом теплопроводности λ=50Вт/(м•°С), а также коэффициент теплопередачи, если температура газов с одной стороны стенки t1=1127 °С, а температура кипящей воды с другой стороны t2=227 °С, коэффициент теплопередачи от газов к стенке α 1=100Вт/(м²•°С), и от стенки к кипящей воде α 2=5000Вт/(м²•°С).

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

По дисциплине: «Теплотехника»

1. Процессы изменения состояния идеального газа. Политропный.

2. Классификация насосов.

3. Задача.

Рассчитать теплообмен излучением между двумя параллельно расположенными поверхностями с температурами Т1=600К и Т2=380К. Коэффициент излучения первой поверхности С1=5,1, второй

С2=3,2 Вт/(м²•K4). С0=5,67

Потерю тепла боковыми поверхностями не учитывать.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

По дисциплине: «Теплотехника»

1. Рабочее тело и его параметры.

2. Процесс парообразования. Водяной пар.

3. Задача.

Определить молярные массы азота, углерода. 
Воспользоваться таблицей Менделеева.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Понятие о термодинамических процессах.

2.Основные параметры состояния газа: давление, температура, удельный объем.

3.Задача.

Какое количество вещества содержится в газе, если при давлении 200 кПа и температуре 240К его объем равен  50 л?

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

По дисциплине: «Теплотехника»

1. Понятие о термодинамических процессах.

2.Основные параметры состояния газа: давление, температура, удельный объем.

3.Задача.

Определить объем газа, если его масса m=2,1 кг, а плотность

p=0,94кг/м³

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

По дисциплине: «Теплотехника»

1. Вспомогательные устройства котельных установок.

2.1й Закон термодинамики.

3.Задача.

Определить объем баллона, в котором содержится m=2,2 кг кислорода под давлением р=11 МПа при температуре Т =21°С. Удельную газовую постоянную R находим из таблицы 8,2.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

По дисциплине: «Теплотехника»

1. Классификация насосов, компрессоров и вентиляторов.

2. Конвективный теплообмен.

3.Задача.

Определить объем баллона, в котором содержится m=2,4 кг углекислого газа под давлением р=15 МПа при температуре Т =25°С. Удельную газовую постоянную R находим из таблицы.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

По дисциплине: «Теплотехника»

# 1.Виды теплообмена

2. Внутренняя энергия и работа расширения и сжатия рабочего тела.

3.Задача.

Определить коэффициент быстроходности насоса, если объемная подача Q=0,075м³/с, напор Н=1м.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

По дисциплине: «Теплотехника»

1. Устройство котельной установки.

2.Виды топлива и состав.

3.Задача.

Определить давление, развиваемое центробежным вентилятором, если коэффициент давления =0,9, частота вращения рабочего колеса

n=1450 мин, наружный диаметр колеса D=0,4м, а плотность равна

р=1,2 кг/м. Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

По дисциплине: «Теплотехника»

# 1. Параметры состояния газа. Удельный объем.

# 2.Уравнение теплового баланса котельной установки.

3.Задача .

Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если подвод теплоты осуществляется при температуре t 1=200°С, а отвод –при температуре t 2=30°С.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

По дисциплине: «Теплотехника»

1.Параметры состояния газа. Температура.

2.Вспомогательные устройства котельной установки.

3.Задача.

Определить КПД холодильной машины, работающей по обратному циклу  для температурных условий  t 1=200°С, а отвод –при температуре t 2=30°С.

Преподаватель _________ Ильченко И И

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический  колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

По дисциплине: «Теплотехника»

# 1.Параметры состояния газа. Давление.

# 2.Котельные установки. Основные и вспомогательные устройства.

3. Задача.

При совершении обратимого цикла в тепловом двигателе к рабочему телу подводится 440МДж теплоты. При этом двигатель совершает работу, равную 200 МДж. Определить термический КПД цикла.

Преподаватель _________ Ильченко И И