## Slide 1: СВОЙСТВА ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ
Разработал: Ковалева М.М.
Преподаватель специальных дисциплин
СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»

## Slide 2: КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ
штукатурка
монолитная
сухая
По технологии нанесения
По назначению
По виду вяжущего
однослойная
многослойная
обычная
специальная
декоративная
По состоянию накрывочного слоя при обработке
цементная
известковая
гипсовая
сложная
По качеству
простая
улучшенная
высококачественная
пластичный
полупластичный
твердый

## Slide 3: ЧТО ТАКОЕ ШТУКАТУРКА
Штукатурка - отделочный слой на поверхности различных конструктивных элементов зданий, стен, перегородок, перекрытий, колонн и др., выравнивающий эти поверхности или придающий им определенную форму и фактуру.
Снижают трудоемкость мокрых штукатурных процессов следующими путями: применяют сухие растворные смеси, уменьшают число слоев в штукатурном покрытии, повышают уровень механизации на всех этапах производства работ.

## Slide 4: КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ
Мокрая штукатурка универсальна и в ряде случаев незаменима, ее используют для отделки и внутренних и наружных поверхностей, для обычного и специального назначения
Преимущества - монолитная связь с оштукатуриваемой поверхностью, при которой закрываются щели, имеющиеся в конструкции, и не образуются щели между конструкцией и штукатуркой; при монолитной штукатурке обеспечивается бесшовность, возможность придания поверхности любой формы, а также использования ее во влажных помещениях.

## Slide 5: КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ
Монолитная штукатурка
Традиционные строительные растворы
Растворные смеси из ССС
Сухая штукатурка
Листовые материалы (ГКЛ, ГВЛ, ЦМП и т.п.)
Каркасная (на металлическом или деревянном каркасе)
Бескаркасная (на монтажно-клеевой смеси)
КРЕПС
Гипласт, ПГП
ССС КРЕПС
цементные
ССС КРЕПС
цементно-известковые
ССС КРЕПС
гипсовые
ССС КРЕПС
известковые

## Slide 6: КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ
Обрызг - первый слой штукатурного намета. Он создает шероховатую поверхность перед нанесением грунта. Обрызг не разравнивают.
Грунт - основной (по объему) слой штукатурного намета. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Если толщина штукатурки большая, то грунт наносят в несколько слоев второй слой штукатурного намета. Грунт очень хорошо выравнивают.
Накрывка - третий слой штукатурки. Раствор накрывки наносят на поверхности вручную и машинами по окрепшему (схватившемуся) грунту, тщательно разравнивая. Накрывка образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается или заглаживается.
Штукатурные слои наносят на поверхность разными приемами - набрасыванием и намазыванием. Раствор обрызга и первого слоя грунта набрасывают для того, чтобы он лучше проник во все шероховатости и тем самым прочнее сцепился с поверхностью. Второй и следующие слои грунта можно намазывать. Накрывку набрасывают или намазывают. Раствор разравнивают также разными способами.
По технологии нанесения
Однослойная
(наносится базовый слой и затирается)
Многослойная (наносится обрызг, грунт, накрывка)
По способу нанесения
Вручную
(все штукатурные смеси КРЕПС)
Механизировано (все штукатурные смеси кроме БАНД)

## Slide 7: КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ
ССС КРЕПС ДЛЯ ОБРЫЗГА
НЕТ
ССС КРЕПС ДЛЯ ГРУНТА
все штукатурные смеси
Профи, Профи-лайт для значительного выравнивания
Мастер, Экстра-лайт, ЦШ для выравнивания тонким слоем
ССС КРЕПС ДЛЯ НАКРЫВКИ
Мастер, Экстра-лайт, ЦШ

## Slide 8: КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ
По назначению
Обычные
предназначенные для эксплуатации в нормальных температурно-влажностных условиях
Специальные
(гидроизоляционные и гидрофобные, теплоизоляционные,
акустические, химически стойкие, рентгенозащитные)
Декоративные
для отделки фасадов и некоторых помещений общественных зданий (вестибюлей, лестничных клеток, холлов).
Все штукатурные смеси КРЕПС, кроме Термокрепс шуба и короед, Бриллиант
КРЕПС не выпускает
Термокрепс шуба, короед, Бриллиант

## Slide 9: КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ
По качеству
Простая
Применяют ее во временных, подвальных, складских и других нежилых строениях, а также в подсобных помещениях общественных и производственных зданий.
Высококачественная выполняется в зданиях и сооружениях, к отделке которых предъявляются повышенные требования: театрах, музеях, выставочных залах, гостиницах, жилых домах повышенного класса и т.п.
Улучшенная
делается в жилых и общественных зданиях (школах, больницах, детских садах и т.д.), а также в специальных случаях в промышленных зданиях и в подсобных помещениях зданий повышенного класса, для оштукатуривания фасадов зданий без специального архитектурного оформления.

## Slide 10: КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ ПО СВОЙСТВАМ
По условиям твердения
воздушные (известковые, гипсовые растворы, твердеющие только на воздухе)
гидравлические, (цементные, твердеющие как на воздухе, так и в воде )
ССС КРЕПС
ГШ, Банд, Антик,
ССС КРЕПС
Профи, Профи-лайт, Мастер, ЦШ ,Экстра-лайт

## Slide 11: КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ ПО СВОЙСТВАМ
По скорости твердения
быстро схватывающиеся
(с гипсом)
медленно схватывающиеся
(с известью)
По теплопроводности
Теплые, легкие
плотность менее 1500кг/м3
Холодные, тяжелые
плотность более 1500кг/м3

## Slide 12: п. 4.12 ГОСТа 28013—98 «Растворы строительные - Общие технические условия»
средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте, для тяжелых растворов должна быть 1500 кг/м3 и более, а для легких растворов менее 1500 кг/м3.
Легкие
Экстра-лайт, Мастер,Профи-лайт,Антик-1,Антик-2,ЦЩ, ГШ
Тяжелые
Банд, Профи, Бриллиант

## Slide 13: ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Строительные растворы готовят в соответствии с требованиями государственного стандарта по технологическим условиям, утвержденным предприятием-изготовителем.
Свойства строительных растворов включают свойства растворных смесей и затвердевшего раствора.

## Slide 14: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ
Подвижность растворной смеси - способность растекаться под действием собственной массы или приложенных к ней внешних сил, подвижность растворной смеси характеризуется измеряемой в сантиметрах глубиной погружения в нее эталонного конуса
Марка подвижности по Пк | Марка подвижности по погружению стандартного конуса, см | 
Пк1 | от 1 до 4 | у КРЕПС нет
Пк2 | свыше 4 до8 (грунт) | Профи, Профи-лайт
Пк3 | свыше 8 до 12 (обрызг, накрывка) | ЦШ, Мастер, Экстра-лайт ,Банд, ГШ, Антик-1, Антик-2
Пк4 | свыше 12 до 14 | у КРЕПС нет

## Slide 15: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ
Водоудерживающая способность -
это способность растворной смеси удерживать или отдавать воду при нанесении на пористое основание или при транспортировании.
В соответствии с ТУ на изготовление ССС КРЕПС, водоудерживающая способность смесей готовых к применению должна быть не менее 90%, содержащих водоудерживающие добавки - не менее 95%.
Все штукатурные смеси КРЕПС содержат водоудерживающие добавки

## Slide 16: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ
Расслаиваемость растворной смеси это ее связность при динамическом воздействии.
При транспортировании растворные смеси с низкой водоудерживающей способностью могут расслоиться: песок осядет вниз, а вода окажется сверху. Чем ниже водоудерживающая способность, тем вероятнее расслоение растворной смеси.
ВСЕ штукатурные смеси КРЕПС обладают высокой водоудерживающей способностью и поэтому не расслаиваются

## Slide 17: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ
Удобоукладываемость - свойство растворной смеси легко укладываться плотным и тонким слоем на пористое основание и не расслаиваться при хранении, транспортировании и перекачивании насосами, зависит от пластичности (подвижности), водоудерживающей способности и расслаиваемости растворной смеси

## Slide 18: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЗАТВЕРДЕВШИХ РАСТВОРОВ
Прочность на сжатие - (временное сопротивление сжатию) величина напряжения, вызывающая разрушение образца при одноосном сжатии.
Нормируемые показатели качества затвердевших растворов должны быть обеспечены в проектном возрасте в условиях естественного твердения ( t=20-23ºC,
относительная влажность воздуха 50-60% ). Проектный возраст для цементных и полимерных вяжущих – 28 суток, для гипсовых вяжущих – 7 суток.
Для затвердевших штукатурных растворов в проектном возрасте устанавливаются марки по прочности на сжатие: М10 (Антики), М25 (Экстра-лайт, Профи-лайт, ЦШ, ГШ, Бриллиант), М50 (Профи, Мастер)

## Slide 19: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЗАТВЕРДЕВШИХ РАСТВОРОВ
Морозостойкость - способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности.
Для затвердевших штукатурных растворов КРЕПС ( кроме смесей для внутренних работ) устанавливаются следующие марки по морозостойкости: F35 (Экстра-лайт, ЦШ), F50 (Профи, Профи-лайт, Мастер)
Для растворов марок по прочности на сжатие М10 (Антики), а также для растворов, приготовленных без применения гидравлических вяжущих (Банд, ГШ), марки по морозостойкости не назначают и не контролируют.

## Slide 20: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЗАТВЕРДЕВШИХ РАСТВОРОВ
Средняя плотность раствора зависит от вида и марки по плотности заполнителя.

## Slide 21: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЗАТВЕРДЕВШИХ РАСТВОРОВ
Водонепроницаемость раствора имеет большое значение в таких конструкциях, как наружная штукатурка зданий, штукатурка или подстилающий слой под облицовку керамической плиткой в ванной комнате, специальные гидроизоляционные штукатурки промышленных сооружений. Абсолютно водонепроницаемых растворов нет и принято считать водонепроницаемым раствор, пропускающий такое количество воды, которое полностью испаряется с его поверхности, не оставляя мокрых пятен. Менее всего пропускают воду плотные растворы, т. е. с большой средней плотностью.

## Slide 22: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЗАТВЕРДЕВШИХ РАСТВОРОВ
Изменение объема строительного раствора (безусадочность), за редким исключением, сопровождается твердением вяжущих веществ. При твердении гипсовые вяжущие увеличиваются в объеме, известковые вяжущие и большинство цементов - уменьшаются. Исключение составляют расширяющиеся и безусадочные цементы. Изменение объема твердеющего вяжущего вызывает изменение объема твердеющего раствора.

## Slide 23: РАЗНОВИДНОСТИ ШТУКАТУРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОДА ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Мокрая штукатурка по камню делается обыкновенно известковым или сложным раствором при отделке внутренних кирпичных поверхностей и цементным раствором по бетонным поверхностям с предварительной насечкой при недостаточной шероховатости поверхности. В том и другом случае в растворы входят различные заполнители и добавки в зависимости от назначения и условий эксплуатации оштукатуриваемых поверхностей.

## Slide 24: РАЗНОВИДНОСТИ ШТУКАТУРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОДА ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Мокрая штукатурка по дереву делается из известково-гипсового раствора с добавками.
Штукатурка по металлической сетке, или армированная штукатурка, применяется при необходимости создания штукатурного слоя на относе от отделываемой конструкции и делается на основе жесткого металлического каркаса по перегородкам, стенам, металлическим балкам и др.