## Slide 1
Павел Александрович Флоренский
Необходимо прекрасному зданию быть построенным подобно хорошо сложенному человеку

## Slide 2: Облицовочный кирпич

## Slide 6: Декоративная кладка стен с орнаментом
Урок-конкурс по учебной практике

## Slide 7: Цели урока:
- обучающая – научить студентов выполнять кладку стены с орнаментом. Своевременно производить самоконтроля при выполнении трудовых приемов и операций.
- развивающая - способствовать развитию умений студентов обобщать полученные знания при выполнении кладки стен с орнаментом.
- воспитательная – способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к избранной профессии.

## Slide 8
Каким инструментом вы будите пользоваться при выполнении декоративной кладки с орнаментом?
Какие требования предъявляют к декоративной кладке?
Как вы думаете, чем отличается процесс декоративной кладки от обычной кладки стен по однорядной или многорядной системе?

## Slide 12: Критерии оценки
Организация рабочего места и культуры производства работ | 5
Соблюдение правил и требований охраны труда | 5
Длина модуля 1030 мм | 10
Высота модуля 1470 мм | 10
Соблюдение системы перевязки швов | 10
Толщина швов 10 мм | 10
Вертикальность кладки слева | 10
Вертикальность кладки справа | 10
Горизонтальность кладки по верху | 10
Полное заполнение швов | 5
Ровность и чистота лицевой поверхности | 5
Оригинальность орнамента | 5
Норматив времени | 5
Всего | 100