## Slide 1: Изоляторы

## Slide 2: Изолятор электрический
,устройство для электрической изоляции и механической связи частей электрического устройства, находящихся под различными электрическими потенциалами. Состоит из диэлектрика и деталей для его крепления (арматуры).

## Slide 3: Требования к изоляторам
обеспечивать достаточную электрическую прочность
обладать достаточной механической прочностью
обеспечивать неизменность своих свойств под влиянием окружающей среды (дождь, снег и т. п.)
обладать достаточной теплостойкостью
иметь поверхность, устойчивую против воздействия электрических разрядов.

## Slide 4: Электрические характеристики изоляторов
номинальное и пробивное напряжения
разрядные и выдерживаемые напряжения промышленной частоты

## Slide 5: Механические характеристики изоляторов
минимальная (номинальная) разрушающая нагрузка (в ньютонах), приложенная к головке изолятора в направлении, перпендикулярном оси
размеры и масса.

## Slide 6: Классификация изоляторов
Станционные и аппаратные изоляторы применяют для крепления и изоляции шин в распределительных устройствах электрических станций и подстанций или соответственно токоведущих частей аппаратов
Подразделяются на
Опорный.
  Для работы в помещениях — с гладкой поверхностью и ребристые.
  Для работы на открытом воздухе — штыревые, стержневые.
Проходной.
  Для работы в помещениях — с токоведущими шинами (токопроводами), без токоведущих шин.
  Для работы на открытом воздухе — с нормальной и усиленной изоляцией.

## Slide 7: Классификация изоляторов
Высоковольтные вводы для работы на открытом воздухе — в герметичном и негерметичном исполнении.

## Slide 8: Классификация изоляторов
Линейный для работы на открытом воздухе — штыревой, тарельчатый, стержневой, орешковый, анкерный.

## Slide 9: Классификация изоляторов
Защитный — полый изолятор, предназначенный для использования в качестве изолирующей защитной оболочки электротехнического оборудования.

## Slide 10: Классификация изоляторов
Такелажный изолятор для установки между работающими на растяжение тросами оттяжек антенных мачт, подвесками контактной сети, проводами антенн.

## Slide 11: Классификация изоляторов
Фарфоровые изоляторы
Стеклянные изоляторы
Полимерные изоляторы

## Slide 12: Опорные изоляторы
служат для крепления токоведущих частей и изоляции их друг от друга и от заземленных частей.
1 — чугунное основание с овальным фланцем,
2 — фарфоровый корпус,
3 — чугунный колпачок

## Slide 13: Опорные изоляторы
Стержневой
имеют сплошной или полный фарфоровый стержень с выступающими ребрами
Штырьевой
имеют фарфоровое тело с далеко выступающими ребрами (крыльями) для защиты от дождя.

## Slide 14: Проходные изоляторы
предназначены для прохождения токоведущих стержней или шин через заземляемые перегородки и конструкции в распределительных устройствах, корпуса аппаратов, а также через стены и перекрытия.
1 — чугунное основание с овальным фланцем,
2 — фарфоровый корпус,
3 и 4 — чугунные колпачок и фланец,
5 — металлический колпачок, 6 — токоведущая шина

## Slide 15: Подвесной изолятор тарельчатого типа
на воздушных линиях напряжением 35 кВ и выше.
а – из закаленного стекла с конусной заделкой деталей; б – из фарфора с «арочной» заделкой деталей;
1 – стержень; 2 – изоляционная деталь; 3 – шапка; 4 – цементная заделка; 5 – замок; 6 – герметик

## Slide 16: Гирлянды подвесных изоляторов